Czym jest elektrofiltr?

Elektrofiltr jest rozwiązaniem, które pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. To urządzenie odpylające o niewielkich gabarytach montowane w układzie odprowadzania spalin, które może z powodzeniem ograniczyć emisję pyłu oraz toksycznych zanieczyszczeń. Działanie urządzenia opiera się na wytworzeniu wysokiego napięcia (przy niskim, bezpiecznym natężeniu prądu) na elektrodzie umieszczonej w strumieniu spalin. Ładunki elektryczne przekazane drobinom pyłu sprawiają, że pył przyciągany jest do ścianek urządzenia gdzie dzięki sile elektrostatycznej zostaje trawle osadzony.

Warto pamiętać, że elektrofiltr nie jest w stanie całkowicie wyeliminować emisji, szczególnie w przypadku urządzeń o nadmiernej emisyjności takich jak kotły zasypowe. Jednak jego wysoka skuteczność 
w połączeniu z poprawnie pracującą instalacją kotłową gwarantuje doskonały efekt ekologiczny.

Stosowanie elektrofiltrów w porównaniu z innymi urządzeniami ograniczającymi emisję niesie ze sobą szereg korzyści jak:

- możliwość odpylania dużej ilości spalin w sposób ciągły,

- duża sprawność urządzenia,

- łatwy montaż czy

- niska cena w stosunku do oferowanej jakości.

Skuteczność urządzeń waha się od 50 do 90% w zależności od rodzaju i jakości źródła emisji.

Do niedawna elektrofiltry były wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle i energetyce zawodowej a te dedykowane do instalacji spalania małej mocy pochodziły z importu.

Ze względu na nowe regulacje związane z wdrożeniem w roku 2020 dyrektywy ErP, producenci urządzeń grzewczych zaczęli wprowadzać na rynek rozwiązania z grupy typowo stosowanej w sektorach przemysłowych. Przykładem takiego rozwiązania może być elektrofiltr rurowy przeznaczony dla instalacji kotłowej o mocy 25-30 kW, który w układzie modułowym może obsługiwać większe jednostki.

Jest to rozwiązanie, którego montaż możliwy jest przy urządzeniu grzewczym, w większości instalacji kotłowych. Skuteczna kontrola emisji większości instalacji grzewczych wymaga zastosowania rozwiązań montowanych na wylocie przewodu kominowego.

Rozwiązanie wykorzystuje moduł wysokiego napięcia. Zasila on elektrodę ulotową prądem o napięciu ok. 20 kV, prądem stałym o natężeniu 100 µA. Pobór w trybie pracy prądu wynosi ok. 20, Wh. Oznacza to, że pobór prądu potrzebnego do zasilania urządzenia porównywalny jest z żarówką o mocy 40 kW.

Elektrofiltr wyposażony jest w moduł automatycznego oczyszczania powierzchni elektrody osadczej.

Obsługa polega na opróżnieniu łatwo dostępnego pojemnika. Czynność taka przeprowadza się co kilka, kilkanaście tygodni.

Zdjęcie poglądowe urządzenia

Deklaracja przystąpienia do projektu

„Pilotażowy program montażu elektrofiltrów kominowych na terenie Żywiecczyzny”

(wypełnia właściciel budynku)

Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………..  niżej podpisana/y , oświadczam, że jestem właścicielem posesji (adres) ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..moje dane kontaktowe (telefon stacjonarny/komórkowy)…………………………………………………
Deklaruję chęć zamontowania elektrofiltru kominowego na mojej posesji, w przypadku otrzymania dofinansowania na jego zakup i zobowiązuje się do poniesienia wkładu własnego na to urządzenie 
w wysokości ok. 300 zł.

Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania się do projektu w uzgodnieniu z montażystą wskaże miejsce zamontowania elektrofiltru na mojej posesji oraz wyrażę zgodę na dokonywanie przez ekipę prowadzącą pilotaż specjalistycznych pomiarów w budynku, średnio raz na kwartał przez okres około 
1 roku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o fakcie, iż może pojawić się sytuacja w której  
o przyznaniu dofinansowania oraz montażu elektrofiltru, decydowała będzie kolejność zgłoszeń, tj. miejsce na liście rankingowej sporządzonej przez tutejszy Urząd.

………………………………………………………………
                          Data i czytelny podpis właściciela posesji

Otrzymują:
1 egzemplarz Urząd.
1 egzemplarz właściciel posesji.